# Условное обозначение кабелей

| Буква, сочетание букв | Значение буквы или сочетания букв |
| --- | --- |
| А | Алюминиевая жила |
| АС | Алюминиевая жила и свинцовая оболочка |
| АА | Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка |
| Б | Броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом |
| Бн | То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение) |
| Г | Отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки |
| л (2л) | В подушке под броней имеется слой (два слоя) из пластмассовых лент |
| в (п) | В подушке под броней имеется выпрессованный шланг из gоливинилхлорида (полиэтилена) |
| Шв (Шп) | Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида (полиэтилена) |
| К | Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный покров |
| Н | Не поддерживающий горение защитный покров |
| М | Маслозаполненный |
| П | Броня из оцинкованных плоских проволок, поверх которых наложен защитный покров |
| С | Свинцовая оболочка |
| О | Отдельные оболочки поверх каждой фазы |
| В (в конце обозначения через дефис) | Обедненно-пропитанная бумажная изоляция |
| Ц | Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, содержащим церезин |
| НР | Резиновая изоляция и оболочки из резины, не поддерживающей горение |
| В | Изоляция или оболочка из поливинилхлорида |
| П | Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена |
| Пс | Изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение) |
| Бб | Броня из профилированной стальной ленты |
| Пв | Изоляция из вулканизированного полиэтилена |
| У | Для кабелей, изготовленных после 01.04.1985. Изоляция способна работать при температурах 80, 70 и 65°С соответственно для кабелей на напряжения 6,10, 20 и 35 кВ, при этом увеличивается допустимый ток нагрузки. (Примеры обозначений кабелей: ААГУ, СБУ, СШвУ и т. Д.) |